| ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU |
| --- |
| 1.1. | Identifikacija proizvoda |
|  | Trgovačko ime: | FLUBEX 15 FLOW |
|  | Kemijsko ime: |  |
|  | Kataloški broj: |  |
| 1.2. | Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju |
|  | Uporaba: | Biocid – insekticid (vrsta pripravka 18), larvicidni pripravak za profesionalnu uporabu |
|  | Namjene koje se ne preporučuju: |  |
|  | Razlog za nekorištenje: |  |
| 1.3. | Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list |
|  | Naziv tvrtke: | Proizvođač: | Bleu line s.r.l., Via Virgilio 28, Villanova, 47122 Forli, Italija |
|  |  | Uvoznik/ distributer: | Ekocijan d.o.o. |
|  | Adresa: | Kružna 2b, 10000 Zagreb |
|  | Telefon: | +385 (0)1 36 98 007 (8 – 16; za tehničke informacije) |
|  | Faks: | +385 (0)1 36 38 732 (8 – 16; za tehničke informacije) |
|  | e-mail odgovorne osobe: | josip.mader@ekocijan.hr |
|  | Nacionalni kontakt: | Josip Mađer, dipl.san.ing. |
| 1.4. | Broj telefona za izvanredna stanja |
|  | Broj telefona službe za izvanredna stanja: | 112 |
|  | Broj telefona za medicinske informacije: | 01-23-48-342 |
|  | Ostali podaci: |  |
| ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| 2.1. | Razvrstavanje tvari ili smjese |
| 2.1.1. | Razvrstavanje prema uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP) |
|  | Razred (klasa) opasnosti i kod kategorije: | Oznaka upozorenja*: |
| 2.1.2. | Razvrstavanje prema direktivi 1999/45/EZ |
|  | Znak opasnosti: | Oznaka upozorenja*: |
|  | N | R 50/53 |
| 2.1.3. | Dodatne obavijesti |
| *Puni tekst R, H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16. |
| 2.2. | Elementi označavanja prema direktivi 1999/45/EZ ili uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 CLP) |
|  | Identifikacija proizvoda: | FLUBEX 15 FLOW |
|  | Indeksni broj: |  |
|  | Broj autorizacije: |  |
|  | Piktogrami/znakovi opasnosti: |  |
|  | Oznaka opasnosti: | - |
|  | Oznake upozorenja: | R 50/53– Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. |
|  | Oznake obavijesti: | S 2 – Čuvati izvan dohvata djece |
|  |  | S 13 – Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane |
|  |  | S 20/21 – Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti |
|  |  | S 29 – Ne izlijevati u kanalizaciju |
|  |  | S 35 – Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način |
|  |  | S 61 – Izbjegavati ispuštanje u okoliš u okoliš. Pridržavati se posebnih uputa/Sigurnosno tehničkog lista |
|  | Dodatni podaci o opasnostima: |  |
| 2.3. | Ostale opasnosti |
| ODJELJAK 3. SASTAV / INFORMACIJE O SASTOJCIMA |
| CAS/ EC/ Indeksni broj | Broj registracije po REACH-u | % mase | Ime | Razvrstavanje prema 67/548/EEZ | Razvrstavanje prema (EZ)1272/2008 (CLP) |
| 35367-38-5 252-529-3 |  | 15 | diflubenfuzon | N, R 50/53 | Ak. toks. vod. okol. 1 – H 400 Kron. toks. vod. okol. 1 – H 410 |
| 90093-37-1 |  | < 5% | poliarilfenil eter fosfat | Xi, R 36 | Nadraž. oka 2 –H 319 |
| 24938-91-8 |  | < 5% | etoksilirani tridecil alkohol | Xn, R 22, 41 | Ak.toks.4 H302 Ozlj.oka 1 H318 |
| ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI |
| 4.1. | Opis mjera prve pomoći |
|  | Opće napomene: | Pri prebacivanju unesrećenog u zdravstvenu ustanovu ponijeti ambalažu proizvoda sa neoštećenom deklaracijom i/ili sigurnosno-tehnički list. Pružanje prve pomoći, ukoliko je moguće, prepustiti osposobljenim osobama. |
|  | Nakon udisanja: | Premjestiti unesrećenog na otvoren i prozračan prostori utopliti ga i pustiti da se odmara. Kontrolirati disanje, ukoliko se pojave teškoće pri disanju zatražiti pomoć liječnika. ukoliko dođe do povraćanja i aspiracije povraćenog sadržaja mogu se pojaviti teškoće pri disanju. |
|  | Nakon dodira s kožom: | Ukolniti kontaminiranu odjeću i obuću. Dijelove tijela koji su bli u kontaktu sa pripravkom temeljito oprati sapunom i tekućom vodom. U slučaju pojave i zadržavanja simptoma potražiti pomoć liječnika. |
|  | Nakon dodira s očima: | Čistim prstima raširiti očne kapke (ukoliko postoje uklonti kontaktne leće) i ispirati oči čistom, tekućom vodom najmanje 10 minuta. SREDSTVA ZA ISPIRANJE OČIJU, KREME ILI MASTI ZA OČI KORISTITI SAMO NA LIJEČNIČKU PREPORUKU. |
|  | Nakon gutanja: | Zatražiti pomoć liječnika – pokazati neoštećenu deklaraciju ili sigurnosno tehnički list. NE IZAZIVATI POVRAĆANJE, kako ne bi došlo do udisanja povraćenog sadržaja. |
|  | Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć: |  |
| 4.2. | Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni |
|  | Nakon udisanja: | Slabo nadraživanje dišnih organa. Mogu se pojaviti kašalj, kihanje, peckanje u grlu i otežano disanje. |
|  | Nakon dodira s kožom: | Nisu zabilježeni značajniji simptomi i učinci. |
|  | Nakon dodira s očima: | Kontakt s očima može izazvati iritaciju – crvenilo, suzenje i žarenje. |
|  | Nakon gutanja: | Glavni metabolit (4-kloranilin) može izazvati methemoglobinemiju. Nakon gutanja moguća je mučnina, povraćanje i bolovi u trbuhu. |
| 4.3. | Hitna liječnička pomoć i posebna obrada |
|  | Ne postoji specifičan antidot, liječenje je simptomatsko. |
| ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA |
| 5.1. | Sredstva za gašenje |
|  | Prikladna sredstva: | Pjena, prah, vodena magla ,CO₂ |
|  | Neprikladna sredstva: | Direktan vodeni mlaz |
| 5.2. | Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese |
|  | Opasni produkti gorenja: | Sagorijevanjem pripravka razvijaju se iritirajuće i otrovne pare i plinovi. |
| 5.3. | Savjeti za gasitelje požara |
|  | Ukloniti izvore paljenja, pozvati vatrogasce i policiju. Spriječiti širenje požara. Spremnike zahvaćene vatrom hladiti vodenom maglom. Vodu korištenu za obuzdavanje i/ili gašenje požara nije dozvoljeno ispuštati u kanalizaciju ili vodotokove; sakupiti je u prikladne spremnike i zbrinuti kao opasan otpad. |
| 5.4. | Dodatne informacije |
|  | Ukoliko dođe do slučajnog ispuštanja smjese u okoliš odmah obavijestiti nadležna tijela. |
| ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA |
| 6.1. | Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti |
| 6.1.1. | Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje |
|  | Zaštitna oprema: | Nositi prikladnu zaštitnu odjeću i zaštitne rukavice. U slabije ventiliranim prostorima koristiti sredstva za zaštitu dišnog sustava.– vidi Odjeljak 8 |
|  | Postupci sprječavanja nesreće: | Smjesu transportirati, skladištiti i koristiti pridržavajući se uputa u sigurnosno tehničkom listu i uputama za uporabu. – vidi Odjeljak 7., 10. i 11. |
|  | Postupci u slučaju nesreće: | Ograničiti širenje ispuštenog pripravka. Za sakupljanje ispuštene smjese koristiti inertne nezapaljive materijale (vidi Odjeljak 6.3.). Adsorbirani pripravak sakupiti u odgovarajuće spremnike koji se mogu dobro zatvoriti i zbrinuti sukladno zakonskim odredbama. Osigurati dobro prozračivanje mjesta ispuštanja. Kontaminiranu zonu isprati vodom; vodu korištenu u te svrhe ne ispuštati u okoliš |
| 6.1.2. | Za interventno osoblje: |
|  | Zaštitna kaciga sa vizirom (HRN EN 443:2002), vatrootporno odijelo – vatrootporna jakna i hlače s reflektirajućim trakama oko ruku, nogu i struka (HRN EN 367:2001), zaštitne rukavice (HRN EN 659:2004), zaštitna maska za cijelo lice (HRN EN 136:2002). U slučaju većih požara koristiti samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 145:2007) ili samostalni uređaj za disanje sa zatvorenim krugom sa stlačenim kisikom ili kisikom/dušikom (HRN EN 145:2002). |
| 6.2. | Mjere zaštite okoliša: |
|  | Spriječiti izlijevanje i ispuštanje u odvode, podzemne i nadzemne vodotokove te tlo. Prazna ambalaža ne smije se odlagati u okoliš. |
| 6.3. | Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje |
| 6.3.1. | Za omeđivanje: | Prekriti odvode na mjestu rasipanja. |
| 6.3.2. | Za čišćenje: | Za sakupljanje ispuštene smjese koristiti inertne, nezapaljive materijale (pijesak, vermikulit, dijatomejska zemlja, kieselgur); ne koristiti piljevinu. Za ispiranje kontaminirane zone koristiti vodu. |
| 6.3.3. | Ostali podaci: | Pri čišćenju ne koristiti ručne alate koji proizvode iskre. Adsorbiranu smjesu mehanički sakupiti u odgovarajuće spremnike koje je moguće dobro zatvoriti i zbrinuti sukladno zakonskim odredbama. Vodu korištenu za ispiranje kontaminirane zone zbrinuti kao opasan otpad. |
| 6.4. | Uputa na druge odjeljke |
|  | Za informacije o prikladnim osobnim zaštitnim sredstvima vidjeti Odjeljak 8; za informacije o načinu zbrinjavanja ambalaže i ostataka od proizvoda vidjeti Odjeljak 13. |
| ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE |
| 7.1. | Mjere opreza za sigurno rukovanje |
| 7.1.1. | Mjere zaštite |
|  | Mjere za sprječavanje požara: | Ne koristiti u blizini otvorenog plamena, izvora topline i paljenja. |
|  | Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: | Nema podataka. |
|  | Mjere zaštite okoliša: | Izbjegavati dospijevanje u odvode. Držati dalje od odvoda i vodenih tijela. |
| 7.1.2. | Savjet o općoj higijeni na radnom mjestu |
|  | Tijekom rada ne jesti, piti niti pušiti. Nakon rada skinuti kontaminiranu zaštitnu opremu. Po završetku rada temeljito oprati ruke. |
| 7.2. | Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti |
|  | Tehničke mjere i uvjeti skladištenja: | Skladištiti odvojeno od hrane i pića. Čuvati izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca. Skladištiti u originalnim, dobro zatvorenim spremnicima. |
|  | Materijali za spremnike: | Nema posebnih preporuka. Smjesu skladištiti u originalnim spremnicima proizvođača. |
|  | Zahtjevi za skladišni prostor i spremnike: | Čuvati u prostorima koje je moguće zaključati. |
|  | Savjeti za opremanje skladišta: | Nema podataka |
|  | Ostali podaci o uvjetima skladištenja: | - |
| 7.3. | Posebna krajnja uporaba ili uporabe |
|  | Preporuke: | Nema podataka |
|  | Posebna rješenja za industrijski sektor: | Nema podataka |
| ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA |
| 8.1. | Nadzorni parametri |
| Tvar | CAS broj | Granične vrijednosti izloženosti (GVI/KGVI) | Biološke granične vrijednosti |
|  |  | ppm | mg/m3 |  |
| Naziv tvari: |  |
| EC broj: |  | CAS broj: |  |  |
| DNEL |
| Industrijski |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno |  |  |  |  |
| Inhalacijski |  |  |  |  |
| Dermalno |  |  |  |  |
| Ključni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: |  |
| Korisnički |
| Način izlaganja: | Akutni lokalni učinci | Akutni sistemski učinci | Kronični lokalni učinci | Kronični sistemski učinci |
| Oralno |  |  |  |  |
| Inhalacijski |  |  |  |  |
| Dermalno |  |  |  |  |
| PNEC |
| Zaštićeni cilj u okolišu | PNEC |
| Slatka voda |  |
| Slatkovodni sedimenti |  |
| Morska voda |  |
| Morski sedimenti |  |
| Hranidbeni lanac |  |
| Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda |  |
| Tlo (poljoprivredno) |  |
| Zrak |  |
| 8.2. | Nadzor nad izloženošću |
| 8.2.1. | Odgovarajući tehnički nadzor |
|  | Mjere za sprječavanje izlaganja za vrijeme preporučene uporabe: | Proizvod koristiti prema uputi. |
|  | Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
| 8.2.2. | Osobna zaštita |
| 8.2.2.1. | Zaštita očiju i lica: | Ukoliko postoji mogućnost kontakta smjese s očima koristiti zaštitne naočale s lateralnom zaštitom (HRN EN 166). |
| 8.2.2.2. | Zaštita kože |
|  | Zaštita ruku: | Pri rukovanju otvorenom ambalažom i direktnom kontaktu sa smjesom koristiti zaštitne rukavice od nepropusnog materijala – prirodne gume (HRN EN 374-3) ili nitrilne gume debljine stijenke 0,40 mm (HRN EN 374-2, HRN EN 374-3). |
|  | Zaštita tijela: | Tijekom rada koristiti prikladnu pamučnu odjeću dugih rukava i nogavica te zatvorenu obuću koja pokriva cijelo stopalo. |
| 8.2.2.3. | Zaštita dišnog sustava: | Ukoliko postoji mogućnost stvaranja aerosola koristiti zaštitnu masku za cijelo lice (HRN EN 136) ili zaštitnu polumasku (HRN EN 140) s filtrima P za zaštitu od čestica (HRN EN 143). |
| 8.2.2.4. | Termičke opasnosti: |  |
| 8.2.3. | Nadzor nad izloženošću okoliša |
|  | Mjere za sprječavanje izloženosti tvari/smjesi: | Nema podataka |
|  | Strukturne mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Organizacijske mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
|  | Tehničke mjere za sprječavanje izloženosti: | Nema podataka |
| ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA |
| 9.1. | Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima |
|  |  | Vrijednost | Metoda |
|  | Agregatno stanje: | tekućina, suspenzija |  |
|  | Boja: | bijela |  |
|  | Miris (prag mirisa): | karakterističan |  |
|  | pH: | nema podataka |  |
|  | Talište: | nema podataka |  |
|  | Vrelište: | nema podataka |  |
|  | Plamište: | nije zapaljivo |  |
|  | Brzina isparavanja: | nema podataka |  |
|  | Zapaljivost (krutina, plin): | nije zapaljivo |  |
|  | Gornja i donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti: | nema podataka |  |
|  | Tlak pare: | nema podataka |  |
|  | Gustoća pare: | nema podataka |  |
|  | Relativna gustoća: | 1,07 kgl¯¹ pri 20°C |  |
|  | Nasipna gustoća: | nema podataka |  |
|  | Topljivost: | topljivo u vodi |  |
|  | Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow): | nema podataka |  |
|  | Temperatura samozapaljenja: | nema podataka |  |
|  | Temperatura raspada: | nema podataka |  |
|  | Viskoznost: | nema podataka |  |
|  | Eksplozivnost: | nema podataka |  |
|  | Oksidativnost: | nije oksidativno |  |
| 9.2. | Ostale informacije |
|  | Pripravak je topljiv u vodi. |
| ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST |
| 10.1. | Reaktivnost: |  |
| 10.2. | Kemijska stabilnost: | Smjesa je stabilna pri propisanim uvjetima skladištenja i rukovanja. |
| 10.3. | Mogućnost opasnih reakcija: | Nema podataka. |
| 10.4. | Uvjeti koje treba izbjegavati: | Spriječiti izlaganje direktnim sunčevim zrakama. Čuvati dalje od izvora topline i zapaljenja. Ne skladištiti u prostorima koje nije moguće zaključati. Pri skladištenju spremnici smjese moraju biti dobro zatvoreni. |
| 10.5. | Inkompatibilni materijali: | Nema podataka. |
| 10.6. | Opasni proizvodi raspada: | Tremalnim raspadanjem razvijaju se opasni spojevi. |
| ODJELJAK 11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 11.1. | Informacije o toksikološkim učincima |
|  | Akutna toksičnost: |
| Put unosa | Metoda | Organizam | Doza LD50/LC50 ili ATEsmjese | Vrijeme izlaganja | Rezultat |
| Gutanje: | LD50 | Štakor | 4650 mgl¯¹ za diflubenzuron |  |  |
| Dodir s kožom: |  |  |  |  | Nema podataka |
| Udisanje: |  |  |  |  | Nema podataka |
|  | Toksičnost za ciljani organ – jednokratno izlaganje (TCOJ): |
|  | Specifični učinci | Izloženi organ | Napomena |
| Gutanje: |  |  | Nema podataka |
| Dodir s kožom: |  |  | Nema podataka |
| Udisanje: |  |  | Nema podataka |
|  | Nadraživanje dišnog sustava: |  |
| Udisanje pripravka može izazvati nadraživanje. |
|  | Nadraživanje i nagrizanje |
|  | Trajanje izlaganja | Organizam | Evaluacija | Metoda | Napomena |
| Nadraživanje kože: |  |  |  |  | Nije značajno |
| Nadraživanje očiju: |  |  |  |  | Nadraživanje |
|  | Preosjetljivost |
| Dodir s kožom: | Nema podataka |
| Udisanje: | Nema podataka |
|  | Specifični simptomi |
| Gutanje: | - |
| Dodir s kožom: | - |
| Udisanje: | - |
| Dodir s očima: | - |
|  | Toksičnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronična, kronična) |
|  | Doza | Trajanje izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Subakutno na usta |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Subakutno kožom |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Subakutno udisanjem |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Subkronično na usta |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Subkronično kožom |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Subkronično udisanjem |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Kronično na usta |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Kronično kožom |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Kronično udisanjem |  |  |  |  |  | Nema podataka |
|  | Toksičnost za ciljani organ – ponavljano izlaganje (TCOP): |
|  | Specifični učinci | Izloženi organ | Napomena |
| Subakutno na usta |  |  | Nema podataka |
| Subakutno kožom |  |  | Nema podataka |
| Subakutno udisanjem |  |  | Nema podataka |
| Subkronično na usta |  |  | Nema podataka |
| Subkronično kožom |  |  | Nema podataka |
| Subkronično udisanjem |  |  | Nema podataka |
| Kronično na usta |  |  | Nema podataka |
| Kronično kožom |  |  | Nema podataka |
| Kronično udisanjem |  |  | Nema podataka |
|  | CMR učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksičnost) |
|  | Karcinogenost: | Nema podataka |
|  | Mutagenost in-vitro: | Nema podataka |
|  | Genotoksičnost: | Nema podataka |
|  | Mutagenost in-vivo: | Nema podataka |
|  | Mutageni učinak na spolne stanice: | Nema podataka |
|  | Toksičnost za reproduktivne organe: | Nema podataka |
|  | Ukupna evaluacija CMR svojstava: | Nema podataka |
| 11.2. | Praktična iskustva: |
|  | Opažanja relevantna za razvrstavanje: | Nema podataka |
|  | Ostala opažanja: | Nema podataka |
| 11.3. | Opće napomene: |
| ODJELJAK 12. EKOLOŠKE INFORMACIJE |
| 12.1. | Toksičnost |
| Akutna otrovnost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
|  |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Ribe | LC50 | 96 sati |  |  | 38-165 ppm | za diflubenzuron |
| Rakovi | EC50 | 48 sati |  |  |  | Nema podataka |
| Alge/vodene biljke | IC50 | 72 sata |  |  |  | Nema podataka |
| Ostali organizmi |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| Kronična otrovnost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Ribe | LC50 | 96 sati |  |  |  | Nema podataka |
| Rakovi (Daphnia) | EC50 | 48 sati |  |  |  | Nema podataka |
| Alge/vodene biljke | IC50 | 72 sata |  |  |  | Nema podataka |
| Ostali organizmi |  |  |  |  |  | Nema podataka |
| 12.2. | Postojanost i razgradivost |
|  | Abiotička razgradnja |
|  | Vrijeme polurazgradnje | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Morska voda |  |  |  | Nema podataka |
| Slatka voda |  |  |  | Nema podataka |
| Zrak |  |  |  | Nema podataka |
| Tlo |  |  |  | Nema podataka |
|  | Biorazgradnja |
| % razgradnje | Vrijeme (dani) | Metoda | Evaluacija | Napomena |
|  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  | Nema podataka |
| 12.3. | Bioakumulacijski potencijal |
|  | Koeficijent raspodjele oktanol/voda (log Pow) |
| Vrijednost | Koncentracija | pH | °C | Metoda | Evaluacija | Napomena |
|  |  |  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  |  |  | Nema podataka |
|  | Faktor biokoncentracije (BCF) |
| Vrijednost | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
|  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  | Nema podataka |
|  | Kronična ekotoksičnost |
| Vrijednost | Doza | Vrijeme izlaganja | Organizam | Metoda | Evaluacija | Napomena |
| Kronična toksičnost na ribama | LC50 |  |  |  |  | Nema podataka |
| Kronična toksičnost na rakovima (Daphnia) | EC50 |  |  |  |  | Nema podataka |
| 12.4. | Pokretljivost u tlu |
|  | Poznata ili pretpostavljena raspodjela u okolišu: Nema podataka |
|  | Površinska napetost: |
|  | Vrijednost | °C | Koncentracija | Metoda | Napomena |
|  |  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  |  | Nema podataka |
|  |  |  |  |  | Nema podataka |
|  | Adsorpcija/desorpcija |
| Transport | A/D koeficijent Henryjeva konst. | log Pow | Hlapljivost | Metoda | Napomena |
| Tlo-voda |  |  |  |  | Nema podataka |
| Voda-zrak |  |  |  |  | Nema podataka |
| Tlo-zrak |  |  |  |  | Nema podataka |
| 12.5. | Rezultati procjene PBT i vPvB |
|  | Nema podataka |
| 12.6. | Ostali štetni učinci |
|  | Nema podataka |
| ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE |
| 13.1. | Metode za postupanje s otpadom |
| 13.1.1. | Odlaganje proizvoda/ambalaže: |
|  | Ostaci pripravka ne smiju se ispuštati u odvode, kanale, prirodne vodotokove i rijeke ili odlagati kao dio komunalnog otpada. Ako je moguće, reciklirati ili spaliti u spalionici za opasan otpad. Ambalaža se ne smije odlagati u okoliš. Prije odlaganja praznu ambalažu očistiti na odgovarajući način (trostruko ispiranje). Ukoliko sadržava ostatke pripravka potrebno ih je klasificirati i sakupiti prije odlaganja sukladno važećim zakonskim propisima. Prilikom uporabe koja nije profesionalna prazna ambalaža može se odlagati s kućnim otpadom. |
| 13.1.2. | Ključni broj otpada: |
|  | Ambalaža: 07 04 13 – kruti otpad koji sadrži opasne tvari Ostaci smjese: 16 03 05 – organski otpad koji sadrži opasne tvari |
| 13.1.3. | Načini obrade otpada: |
|  | Ambalaža – kemijsko fizikalni postupci, termička obrada, kondicioniranje Ostaci smjese – kemijsko fizikalni postupci, termička obrada |
| 13.1.4. | Mogućnost izlijevanja u kanalizaciju: |
|  | Izlijevanje u kanalizaciju nije dopušteno. |
| 13.1.5. | Ostale preporuke za odlaganje: |
| ODJELJAK 14. INFORMACIJE O PRIJEVOZU |
|  | Kopneni prijevoz cestama (ADR) |
| UN broj: | 3082 |
| Ispravno otpremno ime UN: | Tvar opasna za okoliš, tekućina n.o.s. (DIFLUBENZURON) |
| Prijevozni razred(i) opasnosti: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnost za okoliš: |  |
| Posebne mjere opreza za korisnika: |  |
|  | Kopneni prijevoz željeznicom (RID) |
| UN broj: | 3082 |
| Ispravno otpremno ime UN: | Tvar opasna za okoliš, tekućina n.o.s. (DIFLUBENZURON) |
| Prijevozni razred(i) opasnosti: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnost za okoliš: |  |
| Posebne mjere opreza za korisnika: |  |
|  | Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN) |
| UN broj: | 3082 |
| Ispravno otpremno ime UN: | Tvar opasna za okoliš, tekućina n.o.s. (DIFLUBENZURON) |
| Prijevozni razred(i) opasnosti: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnost za okoliš: |  |
| Posebne mjere opreza za korisnika: |  |
|  | Prijevoz morem (IMDG) |
| UN broj: | 3082 |
| Ispravno otpremno ime UN: | Tvar opasna za okoliš, tekućina n.o.s. (DIFLUBENZURON) |
| Prijevozni razred(i) opasnosti: | 9 |
| Skupina pakiranja: | III |
| Opasnost za okoliš: |  |
| Posebne mjere opreza za korisnika: |  |
|  | Zračni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR) |
| UN broj: | 3082 |
| Ispravno otpremno ime UN: | Tvar opasna za okoliš, tekućina n.o.s. (DIFLUBENZURON) |
| Prijevozni razred(i) opasnosti: | 9 |
| Opasnost za okoliš: | III |
| Posebne mjere opreza za korisnika: |  |
| Dodatne informacije: |  |
| ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA |
| 15.1. | Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu |
|  | EU uredbe |
|  | Autorizacija i/ili ograničenja u uporabi |
|  | Autorizacije: |  |
|  | Ograničenja: |  |
|  | Ostale EU uredbe: | Uredba 67/548/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označavanjem opasnih tvari – 67/548/EC directive (dangerous substances classification and labelling) as reported in D.Lgs 52/1997 Uredba (EZ) 790/2009 o izmjenama Uredbe EZ 1272/2008 o razvrstavanju, označavanu i pakiranju opasnih kemikalija – EC regulation 790/2009 (30° and 31° APT technical amendment), first amendment of the EC 1272/2008 regulation Uredba Europskog parlamenta i Vijeća 1999/45/EZ u svezi s usklađivanjem zakona i drugih propisa država članica u pogledu razvrstavanja, pakiranja i obilježavanja opasnih pripravaka – 1999/45/EC directive (dangerous substances classification and labelling) as repotred in D.Lgs 65/2003 Uredba 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika koji se odnose na uporabu kemijskih sredstava na radnom mjestu – 98/24/EC directive (worker's health and safety protection against chemical agents deriving riska) as reported in D.Lgs 81/2008 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća EZ 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija – Prilog II: vodič za sastavljanje Sigurnosno-tehničkog lista – EC 1907/2006 directive (Enclosure II: a guide to compilation of safety data sheets) |
|  | Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o ograničenjima emisija hlapljivih organskih spojeva (HOS): |
|  | Nacionalna regulativa: | Zakon o kemikalijama (NN 105/05, 53/08) Zakon o biocidnim pripravcima (NN 63/07) Pravilnik o razvrstavanju, označavanju i pakiranju kemikalija (NN 20/08, 64/09) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08, 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08) Uredba za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98) Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09) |
| 15.2. | Ocjenjivanje kemijske sigurnosti |
| ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE |
| 16.1. | Navođenje promjena: |  |
| 16.2. | Skraćenice: |  |
| 16.3. | Ključna literatura i izvori podataka: |  |
| 16.4. | Razvrstavanje i korištenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP |
| Razvrstavanje prema CLP | Postupak razvrstavanja |
| 16.5. | Odgovarajuće R i H oznake (broj i puni tekst) |
|  | R: | 20/22 | Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom |
|  |  | 37 | Nadražuje dišni sustav |
|  |  | 50/53 | Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi |
|  | H: | 319 | Uzrokuje jako nadraživanje oka (Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko, 2. kategorija opanosti) |
|  |  | 400 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš (Opasno za vodeni okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija) |
|  |  | 410 | Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima (Opasno za vodeni okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija) |
| 16.6. | Savjeti za uvježbavanje: |  |
| 16.7. | Daljnje obavijesti: |  |

PRILOG: Scenariji izloženosti sukladno Izvješću o kemijskoj sigurnosti