| 1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA/DOBAVLJAČA |
| --- |
| – Naziv proizvoda: | MODRO ULJE |
| – Šifra proizvoda: |  |
| – Proizvođač/dobavljač: | VETERINA d.d. |
| Adresa: | Svetonedjeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok | Tel. | 00-385-1-3388888 |
|  | HRVATSKA | Faks | 00-385-1-3388600 |
| – Broj telefona službe za interventna stanja: | 112 |
| 2. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA |
| – Kemikalija: |  |  | Pripravak | X |  |
| – Kemijski naziv kemikalije: |  |
| – CAS broj: |  |
| –Kemijski sastav pripravka (koncentracija/područje koncentracije): |
|  | - bakar (iz bakrovog (II) hidroksida): 100 g/l. - rafinirano parafinsko mineralno ulje: 550 g/l - emulgatori, disperzanti, propilenglikol, ostatak do 100% voda |
| – Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda: |
| Naziv sastojka/nečistoće | % | CAS/EINECS broj | Oznaka opasnosti | Oznaka upozorenja |
| Bakrov (II) hidroksid | 16,0 | 20427-59-2/ 243-815-9 | Xn, N | R 20/22, 36, 51/53 |
| 3. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI |
| – Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda: |
| Na ljudsko zdravlje: | Ne smatra se opasnim. |
| Na okoliš: | Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi |
| Fizikalno-kemijske opasnosti: | - |
| –Posebne opasnosti:- |
| – Glavni simptomi učinaka: |
| Udisanje: | Ne očekuju se negativni učinci. |
| Koža: | Ne očekuju se negativni učinci. |
| Oči: | Ne očekuju se negativni učinci. Moguće mehaničko djelovanje kao i svake druge krute čestice. |
| Gutanje: | Obzirom na nisku koncentraciju bakrovog hidroksida, ne očekuju se negativni simptomi. U slučaju progutane veće količine, može se pojaviti mučnina. |
| –Pregled izvanrednih stanja:- |
| 4. MJERE PRVE POMOĆI |
| – Mjere za pružanje prve pomoći: |
| Nakon udisanja: | U pravilu, nije potrebna, iako treba izbjegavati udisanje aerosola prilikom primjene. |
| Nakon dodira s kožom: | Skinuti onečišćenu odjeću i kožu oprati vodom i sapunom. |
| Nakon dodira s očima: | Čistim prstima (prvo oprati ruke) raširiti kapke, usmjeriti vodu u oko (ne prejaki mlaz i ne suviše vruća voda) i pri tom kružiti očima tako da voda dospije u sve dijelove oka. U slučaju jakog crvenila, pečenja ili trajnog suzenja potražiti pomoć okuliste. |
| Nakon gutanja: | Ako se radi o većoj količini i ako se pojave mučnina i bolovi u trbuhu, zatražiti liječničku pomoć. |
| – Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć/liječnika:- |
| 5. Mjere za suzbijanje požara |
| – Sredstva za gašenje požara: Proizvod je suspenzija i emulzija u vodi. Ne gori i ne podržava gorenje, ali izloženost visokim temperaturama može dovesti do isparavanja vode i u tom slučaju ostatak (parafinsko ulje ) gori uz oslobađanje štetnih-otrovnih plinova: CO,CO2. |
| Prikladna: | -pjena, prah, CO2 |
| Ne smiju se upotrebljavati: | - |
| – Protupožarne mjere za posebne opasnosti:- |
| – Posebne metode za gašenje požara:- |
| – Posebna oprema za zaštitu vatrogasaca:- |
| 6. Mjere kod slučajnog ispuštanja |
| – Osobne mjere opreza: Nositi radnu odjeću od prirodnih materijala, rukavice |
|  | (HRN EN374), čizme i zaštitne naočale. |
| – Mjere zaštite okoliša: Ne smije se bacati u kanalizaciju, tekuće i stajaće vode. |
| –Način čišćenja i sakupljanja: U slučaju prolijevanja manje količine, proliveno posuti |
|  | jednim od adsorbensa, pokupiti i odložiti kao opasni otpad u za to predviđene posude i dobro zatvoriti. Onečišćenu površinu oprati vodom. Vodu od pranja odložiti u spremnik sa opasnim otpadom. U slučaju prolijevanja veće količine spriječiti onečišćenje vodotokova i drenažnih sustava postavljanjem brana i pregrada od priručnih pogodnih materijala (pijesak, zemlja i sl.), skupiti proliveno i odložiti kao opasni otpad. Na isti način postupiti u slučaju prolijevanja sredstva pripremljenog za upotrebu. |
| – Dodatna upozorenja:- |
| 7. Rukovanje i skladištenje |
| – Mjere opreza i naputci za sigurno rukovanje: |
|  | Osobna zaštitna sredstva (navedena u odjeljku 8). |
| – Skladištenje: |
| PRIKLADNO: | Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj izvornoj ambalaži na temperaturi ne nižoj od -5 ni višoj od 35(C. Skladište mora biti bez hrane, pića i bez stočne hrane, zaključano i izvan dohvata neovlaštenih osoba i djece. Rok valjanosti: 3 godine. |
| IZBJEGAVATI: | Skladištenje na direktnom sunčevom svjetlu i na temperaturama iznad 40(C |
| – Ambalažni materijali: |
| PREPORUČENI: | Izvorni spremnici proizvođača |
| NEPRIKLADNI: | Bilo koja druga ambalaža |
| 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA |
| – Tehničke mjere za smanjenje izloženosti:- |
| – Parametri nadzora: |
| Naziv opasne tvari | MDK mg/m3 | Biološke granične vrijednosti |
| Bakrov (II) hidroksid | - | - |
| – Osobna zaštitna sredstva za: |
| Zaštitu dišnih putova: | Nije potrebna, iako treba izbjegavati udisanje aerosola prilikom primjene. |
| Zaštitu ruku: | Zaštitne rukavice od prirodnih materijala |
| Zaštitu očiju: | Zaštitne naočale |
| Zaštitu kože i tijela: | U normalnim okolnostima pamučna odjeća i prikladna obuća (cipele ili čizme). |
| – Posebne higijenske mjere i mjere opreza: |
|  | Za vrijeme rada se ne smije jesti, piti ni pušiti. Nakon završetka rada treba presvući radno odijelo i kožu oprati vodom i sapunom. |
| 9 Fizikalna i kemijska svojstva |
| – Fizikalno stanje: |  | Tekuće |
| – Oblik: |  | Suspenzija-emulzija u vodi |
| – Boja: |  | Plava |
| – Miris: |  | Slab |
| – pH vrijednost ( 5% , 20°C) |  | 6 - 8 |
| – Vrelište/područje vrenja: | °C | Iznad 100 |
| – Talište/područje taljenja: | °C | - |
| – Temperatura raspadanja: | °C | - |
| – Plamište: | °C | - |
| – Temperatura samozapaljenja: | °C | - |
| – Granice eksplozivnosti: | vol. % | - |
| – Tlak para: | Pa | - |
| – Gustoća para: | kg/m3 | - |
| – Gustoća: | kg/m3 | 1020 - 1030 |
| – Topivost (uz naznaku otapala): | g/L | - |
| Koeficijent raspodjele oktanol/voda: | logPow | - |
| – Sadržaj hlapivog: |  | - |
| – Viskoznost: | mPa | - |
| 10. Stabilnost |
| – Stabilnost: Stabilan pri propisanim uvjetima korištenja i skladištenja |
| – Uvjeti koje treba izbjegavati: Skladištenje na temp. iznad 40°C |
| – Materijali koje treba izbjegavati:- Kiseline, sumpor |
| –Opasni proizvodi raspadanja: CO, CO2 |
| – Namjena proizvoda: Insekticid, fungicid |
| – Ne smije se upotrebljavati za: Svrhu koja nije navedena u Uputi |
| 11. Podaci o toksičnosti |
| – Akutno otrovanje (Modro ulje): |
| Oralno (LD50) štakor: | Nema podataka |
| Inhalacijsko (LC50): | Nema podataka |
| Dermalno (LD50) (kunić): | Nema podataka |
| – Lokalni učinci (IMI - Toksikološka ocjena): |
| Nadražaj kože kunić): | Nema podataka |
| Nadražaj očiju (kunić): | Nema podataka |
| Osjetljivost kože (zamorče): | Nema podataka |
| – Kronično trovanje ili dugotrajna izloženost: Nema podataka |
| – Učinak izloženosti |
| Jednokratno: | Nema podataka |
| Višekratno: | Nema podataka |
| Dugotrajno: | Nema podataka |
| – Trenutni učinci: Nema podataka |
| – Odgođeni učinci: Nema podataka |
| – Posebni učinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivnost): Nema podataka |
| – Dopunski učinci: Nema podataka |
| 12. Ekološki podaci |
| – Pokretljivost: | Metoda: |
| Poznata ili predviđena raspodjela u prostoru: | Pokretljivost ovisi o pH tla i vode. Kod |
|  | kiselog pH soli su topivije u vodi i nešto pokretljivije u okolišu |
| Površinska napetost: | - |
| Apsorpcija/desorpcija: | Nema podataka |
| Ostala fizikalno-kemijska svojstva: | - |
| – Postojanost/razgradivost: |
| Biotička ili abiotička razgradnja: | - |

Razgradnja uz prisutnost zraka i bez njega:   Na zraku i na povišenoj temperaturi oksidira

|  | se polagano do crnog bakrovog oksida |
| --- | --- |
| Postojanost: | Nema podataka |
| – Bioakumulacija: |
| Bioakumulacijski potencijal: | Nema podataka |
| Biopovećanje: | Nema podataka |
| – Učinci proizvoda na okoliš: |
| Na vodu: | Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi |
| Na zrak: | - |
| Na tlo: | Nema podataka |
| – Ekotoksičnost (bakrov (II) hidroksid): |
| Za vodene organizme: | Ribe: LC 50 (24 h): 0,08 mg /l (pastrva) LC 50 (96 h): 0,023 mg /l (bucanj) Dafnija: EC 50 (akutno): 0,038 mg/l |
| Za organizme u tlu: | Nema podatakla |
| Za biljke i kopnene životinje: | Ptice: -akutno LD50: 3400 mg/kg (prepelica) LD50 -akutno:>5000 mg/kg (divlja patka) -u hrani LD50 ( 8 dana):>10000 mg/kg (prepelica) LD50 ( 8 dana):>10000 mg/kg (divlja patka) pčele: nije toksično |
| – Ostali podaci:- |
| 13. Postupanje s otpadom |
| – Ostaci od proizvoda: Opasni otpad. Sakuplja se i odlaže u označene spremnike kod |
|  | krajnjih distributera. Predati na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. |
| – Onečišćena ambalaža: Opasni otpad. Sakuplja se i odlaže u označene spremnike |
|  | kod krajnjih distributera. Predati na zbrinjavanje ovlaštenoj pravnoj osobi. |
| – Važeći mjesni propisi: Zakon o otpadu, N.N. br. 178/04, |
| 14. Podaci o prijevozu |
| – Klasifikacijske oznake za prijevoz: |  |
| kopneni: - | vodeni:- | pomorski:- | zračni:- |
| – UN klasifikacijski broj: | - |
| – Dodatni propisi: | - |
| – Posebne mjere opreza i uvjeti prijevoza:- |
| 15. Podaci o propisima |
| – Primjenjivi propisi: Zakon o kemikalijama (NN 150/05) i njegovi podzakonski akti o |
|  | razvrstavanju i obilježavanju kemikalija, Zakon o otpadu (prosinac 2004.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja od 27.05.2005. |
| - Podaci o opasnosti i mjerama sigurnosti (prema naljepnici): |
| Oznaka opasnosti: Nema |
| Oznake upozorenja: R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi |
| Oznake obavijesti: S 2 Čuvati izvan dohvata djece |
|  | S13 Čuvati odvojeno od hrane, pica i stocne hrane S 20/21 Pri rukovanju ne jesti, piti ni pušiti |
| 16. Ostali Podaci |

- Izrađeno prema dokumentaciji:

1.  The Pesticide Manual, eleventh edition

2.   PAN Pesticides Database-Chemicals

3.  Safety Data Sheet proizvođača  aktivnih tvari

STL izradio: D. Racan